Установка аварийной сигнализации на ВАЗ 2101 и их модификации. 

Я думаю, что у многих возникало желание оснастить свой автомобиль системой аварийной сигнализации. Ведь если кто не знает – система аварийной сигнализации стала устанавливаться на автомобили семейства ВАЗ начиная с модели 2103. А ведь согласитесь – иногда хочется мигнуть аварийкой человеку, который пропустил вас в пробке, подмигнуть симпатичной девушке или же просто, почти на законных основаниях, остановиться на остановке общественного транспорта перед троллейбусом и побежать в ларек почти не нарушая ПДД… 

Итак, для тех, кому все вышесказанное небезынтересно… 

Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу. 

Инструмент: 

1. Ключ на 10. 
2. Отвертка крестовая. 
3. Кусачки. 
4. Плоскогубцы. 
5. Плоские отвертки. 
6. Нож. 
7. Много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните... 

Материалы и элементы: 

1. Изолента или термоусадочные трубки. 
2. Провод монтажный (около 5 метров). Желательно куски разных цветов. 
3. Реле поворотников и аварийной сигнализации от ВАЗ 2106. (четыре контакта) 
4. Кнопка включения аварийной сигнализации. (шесть контактов) 
5. Разъем для подключения реле. 
6. Разъем для подключения кнопки. 

Время работы - в лучшем случае часа 2-3 

Торпеда: 

Для начала снимаем торпеду, так как конструкторы ВАЗ, в свое время сэкономили на проводах и многих, по длине, просто хватает только на то, чтобы подключить штатный элемент. Для этого производим следующие действия: 



1. Выверните винты крепления и снимите облицовочный кожух вала рулевого 
управления, накладки стоек ветрового стекла. 
2. Снимите комбинацию приборов. 
3. Отсоединяя провода от лампы освещения вещевого ящика, отверните винты 
крепления боковины вещевого ящика к панели приборов, винты крепящие днище вещевого ящика и снимите его. 
4. Выверните четыре винта нижнего крепления панели приборов к поперечине передка. 
Через проемы вещевого ящика и комбинации приборов отверните четыре гайки 
верхнего крепления панели к передку. 
5. Снимите ручки с рычагов управления отопителем, для чего в месте соединения ручки с рычагом отогните плоским тонким инструментом у верхней ручки нижнюю часть, а у нижней – верхнюю. 
6. Отсоедините провода от выключателей подсветки приборов, габаритов и отопителя. 
7. Выверните два винта крепления рычагов управления отопителем. 
8. Снимите панель приборов. 

Установка панели приборов проводится в обратном порядке. 

Электрическая схема: 

Схема прерывателя поворотников на ВАЗ 2101 и их модификаций имеет следующий вид: 



Обозначения на схеме: 

1.Передние указатели поворота. 
2.Повторители указателей поворота на передних крыльях. 
3.АКБ. 
4.Генератор. 
5.Замок зажигания. 
6.Колодка предохранителей. 
7.Реле прерыватель указателей поворота. 
8.Индикаторная лампа в комбинации приборов. 
9.Подрулевой переключатель поворотников. 
10.Указатели поворота в задних фонарях. 

В качестве схемы для подключения используем схему от ВАЗ 2106 с шестиконтактной кнопкой, включения аварийной сигнализации. Мы немного изменим эту схему, общий вид останется тот же, но мы будем использовать другие узловые точки. (Это делается для упрощения монтажа и никак не влияет на работоспособность) Эта схема имеет следующий вид: 



Обозначения на схеме: 

1.Передние указатели поворота. 
2.Повторители указателей поворота на передних крыльях. 
3.АКБ. 
4.Генератор. 
5.Замок зажигания. 
6.Колодка предохранителей. 
7.Дополнительная колодка предохранителей. 
8.Реле прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота. * 
9.Индикаторная лампа в комбинации приборов. 
10.Кнопка включения аварийной сигнализации. * 
11.Указатели поворота в задних фонарях. 

*Примечание: 

Нумеровка контактов реле по схеме (слева - направо) 4-2-1-3 
Нумеровка контактов кнопки по схеме (сверху - вниз) 4-2-8-1-7-3 

Порядок выполнения работы: 

Можно использовать и старое реле, подключив его так как на схеме 2106, но в оригинальном реле 2101 используются устаревшие технологии и оно очень чувствительно к изменению нагрузки, поэтому ниже описывается процесс с заменой реле. 

Снимаем старое реле указателей поворота, для чего отвинчиваем гайку его крепления к панели передка, и отсоединяем от него три провода. (цвета проводов должны соответствовать цветам на схеме 2101) 
Чтобы не потерять гайку – сразу ставим на это место новое реле и слегка навинчиваем гайку. (не затягиваем) 

Надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы будете устанавливать кнопку включения аварийной сигнализации… Если нет, то определяйтесь скорее, потому что мы начинаем прокладывать провода и тянуть нам их туда, где будет кнопка включения аварийки. У меня кнопка размещена в консоли для приемника от ВАЗ 2107 на месте потенциометра, но как вариант, я думал установить кнопку в заглушку для радио в торпеде. (справа от руля) 

Реле: 

Контакт реле 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «L», старого реле и с контактом 7 кнопки аварийки. 
Контакт реле 1 соединяем с контактом 4 кнопки аварийки. 
Контакт реле 3 соединяем с проводом, снятым с контакта «Р», старого реле 
Провод с контакта 4 крепим на массу (корпус а/м). Оптимальное место – под гайку крепления реле. 

Кстати, после того, как все, вышесказанное, уже выполнено, можно затянуть гайку крепления реле. (не переусердствуйте, крепление пластмассовое, можно и расколоть) 

Кнопка: 

Контакт кнопки 4 уже должен быть соединен с контактом 1 реле. 
Контакт кнопки 2 соединяем с проводом, снятым с контакта «+», старого реле. 
Контакт кнопки 7 уже должен быть соединен с контактом 2 реле. 
Контакты кнопки 1 и 3 соединяем с подрулевым переключателем указателей поворота, порядок подключения неважен. 

Места в колодке выглядят следующим образом (в необходимой нам колодке 8 контактов): 



Контакт кнопки 8 соединяем с плюсом, который не зависит от положения ключа в замке зажигания. Можно использовать плюс от прикуривателя. Если плюс берется от АКБ или от генератора, то желательно защитить эту цепь предохранителем на 8А. 

Вот и весь монтаж. 

После этого стягиваем полученную косу проводов хомутиками и закрепляем провода, чтобы они не болтались и не перетирались. Можно прихватить новые проводники изолентой к уже имеющимся косам. 

Устанавливаем обратно панель приборов, восстанавливаем подключения выключателей отопителя, габаритов и освещения комбинации приборов. 

Теперь у вас есть аварийная сигнализация, пользуемся и радуемся…